Микробостатические средства, которые применяются при холодильном хранении пищевых продуктов

С целью увеличения длительности хранения пищевых продуктов используются следующие средства: антибиотики, ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, озон, различные способы уменьшения содержания в воздушной среде влаги и количества кислорода.

Антибиотики можно использовать при хранении мяса, рыбы и птицы. Некоторое применение получили антибиотики хлортетрациклиновой группы. При этом разные группы микроорганизмов обладают разной чувствительностью к антибиотикам. Например, при подавлении развития Pseudomonas будут развиваться плесневые грибы и протей, который является еще более опасным гнилостным микроорганизмом.

Мягкие рентгеновские лучи, катодные лучи высокой частоты и (-лучи являются наиболее оптимальными среди других видов ионизирующих излучений при обработке пищевых продуктов. Для плесневых грибов летальные дозы имеют различное значение. Наиболее радиочувствительными являются Penicillium, Monilia, Aspergillus, а группы Botrytis, Rhizopus, Mucor, Alternaria, Fusarium, Cladosporium являются наиболее радиоустойчивыми. Но при этом все виды грибов обладают общей зависимостью радиустойчивости от стадии развития. Менее чувствительными являются спороносящий мицелий и мицелий с законченным ростом, споры же более чувствительны.

В результате ряда исследований было замечена способность дрожжей и плесневых грибов восстанавливать свою жизнедеятельность после облучения сублетальными дозами. При этом сохранялась патогенность по отношению к другим продуктам. Среди факторов, которые оказывают влияние на реактивации грибов, можно выделить радичувствительность гриба, его потенциальные возможности к репарационным процессам и условиям пострадиационного периода, а также интенсивность и дозу облучению.

Величина Д, обозначающая дозу, которая необходима для снижения количества клеток в объекте облучения в 10 раз, характеризует радиоустойчивость микроорганизмов. Например, для Pseudomonas fluorescens величина Д равна 0,002  Мрад, для Е. coli – 0,02; Вас. subtilis – 0,339 и CI. botulinum – 0,311 Мрад. Для упакованных под вакуумом продуктов наименьшая эффективная доза равнялась 0,3 Мрад, для неупакованных – 0,2 Мрад. В результате этой дозы облучения происходило резкое снижение обсемененности продукта сразу после его обработки.

Сильно подавление микрофлоры наблюдается при дозах 0,8 – 1,0 Мрад. При этом в качественном составе микрофлоры происходили существенные изменения, а однотипная микрофлора сохранялась. Например, такие группы, как Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, полностью погибали, а из остаточной микрофлоры сохранялись грамположительные микрококки, дрожжи, микобактерии при этом сохранялись в меньшем количестве. В результате этого с изменением качественного состава микроорганизмов происходили изменения качества мяса, которое облучалось, вкус и цвет изменялись, и появлялся посторонний запах.

Естественная устойчивость всех видов продуктов к микроорганизмам уменьшается в результате облучения. Соответственно с увеличением мощности и дозы облучения, уменьшается естественная устойчивость продуктов.

Ультрафиолетовые лучи и частично и лучи видимого спектра обладают бактерицидным эффектом. В настоящее время границы бактерицидного действия ультрафиолетовых лучей определяются в пределах длин волн ( = 200 ( 313 нм с наибольшим эффектом при ( = 253.7 ( 265.4 нм.

В результате ряда исследований было установлено, что в чистой культуре кишечной палочки облучением дозой 10 мкбмин/см2 уничтожается 90 % микроорганизмов и полное стерилизующее действие наблюдается при дозе бактерицидного облучения в 50 мкбмин/см2. Подсчеты показали, что для полного уничтожения кишечной палочки потребуется солнечное облучение в течение 10 мин или облучение ламповым ртутным источником БУВ-30 в течение 0,5 – 1 мин при расстоянии от облучаемого объекта до лампового источника в 1 м.

Гибель плесневых грибов под действием ультрафиолетовых лучей выражается экспоненциальной зависимостью (рис. 1). Следовательно, отмирание бактерий и плесневых грибов, которые высеяны на питательные среды, подчиняется уравнению:

lg (N / N0) = – k ( F

где N – число микроорганизмов, которые сохранили жизнедеятельность после воздействия облучения; N0 – начальное число микроорганизмов до облучения: k – константа, которая зависит от коэффициента поглощения лучей, длины волн, рассеивания, поляризации и флюоресценции; F – количество энергии при облучении.

Из этой формулы видно, что не все клетки одной и той же культуры одинаково сопротивляются воздействию энергии. Почти у всех бактерий основная масса (до 70 – 80 %) погибает при постоянном бактерицидном облучении. Оставшиеся бактерии (20 – 30 %) являются более стойкими, и для их разрушения требуется в 3 – 4 раза больше энергии.

В зависимости от вида культуры доза бактерицидного облучения, необходимая для полного их разрушения, различна. Так, если энергию, расходуемую на разрушение Е. coli, принять за единицу, то для разрушения В. subtilis требуется в 1,6, для Achromobacter liquefaciens – в 6,9, Mucor racemosus – в 3,8, Pen. glaucum – в 13,5, Asp. niger – в 23,0 раза больше энергии, чем для разрушения Е. coli.

На эффективность облучения значительное влияние оказывает состояние поверхности облучаемого объекта: на мясе, рыбе, сыре и других пищевых продуктах бактерии и споры плесневых грибов оказываются более устойчивыми, чем на искусственных питательных средах, вследствие шероховатости поверхности продуктов и диффузионных явлений.

Колонии бактерий, а также спороносные формы плесневых грибов, образовавшиеся на искусственных или естественных питательных средах, при облучении не подвергаются губительному действию энергии, и не приостанавливается дальнейший их рост.

Проявляемая большая или меньшая устойчивость споровой или вегетативной формы плесневых грибов зависит от внешних условий, в первую очередь от температуры и влажности среды.

Установлено, что действие облучения усиливается при сочетании с неоптимальными для жизнедеятельности положительными температурами. При отрицательных температурах (–70 ( –5 °С) интенсивность отмирания плесневых грибов почти не зависит от дозы облучения. Это говорит о нецелесообразности применения облучения воздуха или пищевых продуктов при отрицательных температурах.

Большая обсемененность поверхности продукта отрицательно влияет на эффективность облучения. Следовательно, облучение в целях уничтожения микроорганизмов целесообразнее применять в тот период, когда продукт наименее заражен.

Потомство переживших облучение микроорганизмов более устойчиво к ультрафиолетовым лучам. При этом стабильная устойчивость клетки не достигается, так как при относительно небольшом повышении дозы облучения микроорганизмы гибнут.

Под влиянием облучения поверхность некоторых пищевых продуктов приобретает бактериостатические свойства, т. е. попадающие на облученный продукт микроорганизмы развиваются со значительными отклонениями от нормы и наблюдается задержка их роста.

Действие лучистой энергии происходит в два этапа. Первый из них – элементарное фотохимическое действие квантов света, приводящее к возбуждению поглощающих энергию молекул и к их химическим превращениям. Температурный коэффициент равен единице, и превращения могут происходить при пониженных положительных температурах. Можно предположить, что из некоторых компонентов протоплазмы, обладающих избирательным поглощением по отношению к действующей зоне спектра, при фотохимическом действии создаются продукты, участвующие в обмене веществ. На втором этапе происходит дальнейшее превращение продуктов элементарного фотохимического процесса при взаимодействии их с молекулами других веществ или между собой. Это – обычная химическая реакция, не зависящая от действия ультрафиолетовых лучей. Скорость прохождения этих реакций находится в прямой зависимости от температурных условий. Таким образом, морфологические и цитологические изменения микроорганизмов происходят вследствие действия ультрафиолетовых лучей, вызывающих первичную фотохимическую реакцию в составных частях клетки.

Озон, являясь энергичным окислителем, широко используется для уничтожения нежелательных запахов, а также микроорганизмов при обработке воздуха, воды и пищевых продуктов. Доказано, что озон наиболее губительно действует на микроорганизмы в период лаг-фазы. При этом для подавления их жизнедеятельности требуется значительно меньшая концентрация озона, чем в стадии логарифмического роста, которая не оказывает губительного действия на проросшие колонии.

Озон в концентрации 12 – 15 мг/м3 при температуре 4 °С угнетающе действует на рост гриба Fusarium solani.

На рис. 2 показана зависимость скорости роста Fusarium solani от температуры и продолжительности озонирования.

При концентрации озона 15 – 18 мг/м3 рост гриба Phytophtora infestans подавляется полностью в течение 6 – 10 ч. Следует иметь в виду, что пониженная концентрация озона и его непродолжительное воздействие оказывают стимулирующее действие на развитие плесневых грибов.

Исследования по выявлению действия озона на бактерии показали,  что   Вас.  megatherium отмирают в  зависимости  от концентрации озона и продолжительности озонирования. Так, при концентрации озона 10,5 мг/м3 и времени 24 ч достигается полный бактерицидный эффект. То же самое наблюдается и с Вас. subtilis.

Corynebacterium sependonicum полностью погибают в течение 20 ч при концентрации 20 мг/м3. В этих же условиях Pseudomonas fluorescens полностью не отмирает   (85%), и из названных бактерий она является наиболее устойчивой к действию озона. Озон оказывает влияние как на биохимические, так и на морфологические признаки бактерий. Рост колонии скудный, пигментация отсутствует, колонии плоские, мелкие, почти прозрачные. Изменение ферментативной активности проявляется в замедлении скорости разжижения желатина и др.

За последние годы все большее распространение получает применение бактерицидных и вакуумных пленок, а также регулируемой газовой среды при хранении продуктов. Недостаток кислорода резко подавляет развитие аэробной микрофлоры продуктов, в том числе наиболее опасных представителей рода Pseudomonas. На практике используются различные смеси воздуха с азотом, воздуха с углекислым газом, а также полная замена воздуха азотом. В результате применения повышенных концентраций азота ингибируется или прекращается развитие аэробных микроорганизмов, в том числе бактерий родов Pseudomonas, Achromobacter, Micrococus и др., плесневых грибов Mucor, Cladosporum, Aspergillus, Penicillium и др., вызывающих порчу продуктов.  В  связи  с этим  азот  используется  как дополнительное к холоду средство в целях увеличения продолжительности хранения, предотвращения микробиальной порчи продуктов животного и растительного происхождения.

Эффективность применения азота при хранении скоропортящихся пищевых продуктов зависит в значительной степени от его концентрации. Частичная или полная замена воздуха азотом не оказывает отрицательного действия на качество продуктов. Действие азота на микроорганизмы аналогично действию вакуума. На пищевых продуктах, хранящихся в азоте и вакууме, начинают развиваться молочнокислые палочки, которые отрицательно действуют на вкус и запах. Значительно большую опасность представляют собой клостридии, которые обладают высокой протеолитической активностью и могут образовывать токсичные продукты.

Углекислый газ подавляет развитие некоторых групп микроорганизмов даже в сравнительно небольших концентрациях (10%). Полная задержка роста микроорганизмов наблюдается только в газовых смесях с содержанием углекислого газа свыше 50 %.

Применение углекислого газа позволяет удлинить продолжительность хранения рыбы, охлажденного мяса и птицы. Особенно хороший результат получают, если продукты хранят при пониженных температурах. В этом случае консервирующее действие холода сочетается с действием углекислого газа, растворимость которого с понижением температуры повышается. При этом углекислый газ, растворяясь в содержимом мышечной ткани мяса, угнетает рост микроорганизмов не только на поверхности, но и в глубине продукта.

Более широко применяют углекислый газ при хранении плодов и овощей. Для различных сортов и видов соотношение входящих в состав газовой среды углекислого газа, кислорода и азота различно. Углекислый газ, не повреждая плодов, задерживает их дыхание и повышает устойчивость к воздействию микроорганизмов и вредителей. При хранении мяса углекислый газ может отрицательно сказаться на его окраске. Если же в состав газовой среды ввести около 2 % моноокиси углерода, то вследствие образования карбоксимиоглобина цвет мяса хорошо сохраняется. При этом моноокись оказывает не только угнетающее, но и губительное действие на развитие микроорганизмов.

# Text boxes

Рисунок 1 – Отмирание плесеней под влиянием ультрафиолетовых лучей:

1 – Mucor racemes; 2 – Penicillium glaucum;               3 – Aspergillus niger

Рисунок 2 – Зависимость роста гриба Fusarium solani от продолжительности озонирования:

1 – контроль (t = 18 °С; ( = 80 ( 90 %); 2 – после озонирования (( = 3 ч, t = 18 °С); 3 – после озонирования (( = 48 ч, t = 18 °С); 1* – контроль (t = 4 °С; ( = 80 ( 90 %); 2 – после озонирования (( = 3 ч, t = 4 °С); 3 – после озонирования (( = 48 ч, t = 4 °С)